## Slide 1: 嵌入式系統 Raspberry Pi 安裝
銘傳大學 電腦與通訊工程學系 羅嘉寧

## Slide 2: Raspberry Pi 安裝

## Slide 3: 下載作業系統
下載 RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

## Slide 4: SD 卡格式化
下載 SDFormatter: https://www.sdcard.org/cht/downloads/formatter_4/

## Slide 5: 燒錄 SD 卡 (Windows)
下載 Win32DiskImager
https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

## Slide 6: 燒錄 SD 卡 (Mac)
下載 Etchers: http://etcher.io

## Slide 7: 製作網路線

## Slide 8: 插入 USB LAN
設定 USB 網卡為自動取得 IP

## Slide 9: PC 插入 SD 卡編輯

## Slide 10: 修改 SD 卡
加入一檔名為 ssh 之檔案 (任意內容) 後退出

## Slide 11: SD 卡插入 RPi 2 開機
God bless you

## Slide 12: 使用 Putty 連線至 RPi 2
下載 putty, 連線至 raspberrypi.local
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html

## Slide 13: Putty /SSH
接受憑證

## Slide 14: Putty /SSH
Login: pi / raspberry

## Slide 15: 修改預設密碼

## Slide 16: 沒改密碼前禁止連上 Internet

## Slide 17: CHECK POINT 1

## Slide 18: 使用 USB-TTL

## Slide 20: USB-TTL Driver
PL-2303HXD
https://www.raspberrypi.com.tw/2044/513/

## Slide 21: 檢查裝置管理員

## Slide 22: 修改 SD 卡的 config.txt
新增三行
  dtoverlay=pi3-miniuart-bt
  core_freq=250
  enable_uart=1

## Slide 23: 修改 SD 卡的 cmdline.txt
將 quiet splash 的 quite 移除

## Slide 24: Putty

## Slide 25: 連線

## Slide 26: CHECK POINT 2

## Slide 27: RPi2 改 hostname
sudo raspi-config, 選 2
改 hostname 後, putty 可直接用 hostname.local 而不用 IP 連線

## Slide 28: RPi2 改時區/Wifi
4. Localisation Options
I2 Change Timezone -> Asia/Taipei
I3 Change Wi-fi Country -> TW

## Slide 29: RPi2 enable SSH
5. Interfacing Option
P2 -> SSH

## Slide 30: RPi2 expand file system
7. Advanced Options
A1 Expand File System
讓 RPi2 可以使用完整的 SD 卡空間

## Slide 31: 關機
關機
sudo shutdown now
重開機
sudo shutdown now –r
Putty 以新設定的 hostname 連線至 hostname.local

## Slide 32: RPi2 加入帳號
sudo adduser username

## Slide 33: 將帳號加入 sudoer
cd /etc ; sudo vi /etc/group
將帳號加入 sudo 的 group

## Slide 34: 設定 WiFi
參考 https://www.raspberrypi.com.tw/2152/setting-up-wifi-with-the-command-line/
sudo nano /etc/network/interfaces
加入 auto wlan0

## Slide 35: 設定 WiFi – 802.1x_MCU
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
加入
network={
ssid="802.1x_MCU"
scan_ssid=1
proto=WPA
key_mgmt=WPA-EAP
pairwise=CCMP
eap=PEAP
identity="SchoolID"
password="Password"
phase2="auth=MSCHAPV2D"
}

## Slide 36: 設定 WiFi – CSIE513
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
加入
network={ scan_ssid=1
ssid="csie513" psk="513513513" proto=RSN key_mgmt=WPA-PSK pairwise=CCMP auth_alg=OPEN }

## Slide 37: 啟動 WiFi
參考 https://www.raspberrypi.com.tw/2152/setting-up-wifi-with-the-command-line/
sudo ifdown wlan0
sudo ifup wlan0
sudo kill -9 $(ps -ef | grep wpa | awk '{print $2}')
sudo wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
或
重開機
sudo shutdown now -r

## Slide 38: 在家 LAN DHCP上網
刪除 cmdline.txt 中 IP 設定, 修改 /etc/network/interfaces
# /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
auto eth0
auto wlan0
連線:
putty 可直接用 hostname.local 而不用 IP 連線

## Slide 39: 網路連線測試及更新系統
參考 https://www.raspberrypi.org/documentation/raspbian/updating.md
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

## Slide 40: CHECK POINT 3

## Slide 41: 終端機必備的多工良伴tmux
簡易說明 http://blog.chh.tw/posts/tmux-terminal-multiplexer/

## Slide 42: RPi 2 安裝 VNC server
sudo raspi-config
5. Interfacing Option
P3 -> VNC
7. Advanced Option
A5 -> Resolution -> DMT Mode 16 1024x768

## Slide 43: Windows 安裝 vnc viewer
https://www.realvnc.com/download/viewer *並註冊一個 VNC 帳號 *
利用 IP 位址或 hostname.local 連線至 RPi 2

## Slide 44: 設定 VNC Server
選右上角 VNC, 登入帳號

## Slide 45: 設定 VNC Server
選左上角 Menu

## Slide 46: 設定 VNC Server

## Slide 47: 設定 VNC Server

## Slide 48: 設定 VNC Server

## Slide 49: PC 設定 VNC Viewer 登入
以後無論 RPi2 連 WiFi 用什麼 IP, 都可以直接找到並登入,
可以將 /boot/cmdline.txt中 IP 設定去除了

## Slide 50: CHECK POINT 4