## Slide 1: Embedded System Concept
CHAPTER 7 在樹梅派上進行程式開發
7.3 Raspberry Pi 的GPIO數位輸出、輸入
JUI-YUAN SU

## Slide 2: 本章目的
利用Python程式開發GPIO控制程式
  LED燈控制

## Slide 3: 安裝Python GPIO的模組
Python官方已經正式將Raspberry Pi的GPIO功能正式加入Python中，並且持續更新
網址https://pypi.python.org/pypi/RPi.GPIO
目前版本：0.6.4
  不適合Realtime控制功能(因Linux非Realtime作業系統)
    若需要Realtime控制，則需使用Arduino
  支援項目：
    數位輸入、數位資料輸出、使用軟體模擬PWM輸出
  不支援項目
    SPI、I2C、硬體PWM、序列(Serial)資料輸入、輸出

## Slide 4: 安裝Python GPIO
執行下列指令
sudo apt-get install RPi.GPIO

## Slide 5: 第一個Python GPIO程式
硬體
  Raspberry Pi 主機
  LED燈
  10KΩ電阻(棕黑橘)
  麵包版
  電線數條

## Slide 6: Raspberry Pi 3 GPIO接腳

## Slide 7: 測試GPIO
將LED燈一端接3.3V，另一端接地，則LED燈將恆亮

## Slide 8: 電路
Pin 7 (GPIO4)  LED(+長腳)
LED(-短腳) 10K Ω電阻
10K Ω電阻接地(Pin6)

## Slide 9: 方法一：在Python環境下撰寫
sudo python3
>>>
>>>import RPi.GPIO as GPIO
>>>GPIO.setmode(GPIO.BCM)
>>>GPIO.setwarnings(False)
>>>GPIO.setup(4, GPIO.OUT)
>>>GPIO.output(17,1) #LED燈亮
>>>GPIO.output(17,0) #LED燈熄
>>>exit()

## Slide 10: GPIO.setmode()
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
  GPIO.BCM：GPIO模組的數字定義為
    1: GPIO1
    2: GPIO2
    3: GPIO3
  GPIO.BOARD：GPIO模組的數字定義為
    1: pin1
    2: pin2
    3: pin3

## Slide 11: 建立blink17.py(BCM模式LED閃爍程式)
sudo nano blink17.py
在檔案內輸入下列內容
#!/usr/bin/env python3
import time, Rpi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
while True:
LEDon = GPIO.output(17, 1) #LED燈亮
time.sleep(1)
LEDoff = GPIO.output(17,0) #LED燈熄
time.sleep(1)
執行程式
sudo chmod 777 blink17.py
./blink17.py

## Slide 12: 建立blink11.py(BOARD模式LED閃爍程式)
sudo nano blink11.py
在檔案內輸入下列內容
#!/usr/bin/env python3
import time, Rpi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
while True:
LEDon = GPIO.output(11, 1) #LED燈亮
time.sleep(1)
LEDoff = GPIO.output(11,0) #LED燈熄
time.sleep(1)
執行程式
sudo chmod 777 blink11.py
./blink11.py

## Slide 13: 請自行設計一閃爍10次之程式，檔名為 blink10_學號.py