## Slide 1: 使用 Webserver 控制 GPIO

## Slide 2: Sample Web Server
建一個 Webserver, Input -> http

## Slide 3: URL: /data

## Slide 4: 加 random
當連到http://raspberry.local:1880/data 傳回一 random 值
Function -> random

## Slide 5: 傳值回去
Output -> http response

## Slide 6: Test
URL: http://raspberry.local:1880/data

## Slide 7: 建立 Web Server 傳回 GPIO 狀態

## Slide 8: 建立 Web Server
URL: /pin4
http://raspberrypi.local:1880/pin4

## Slide 9: 加 GPIO
Raspberry_Pi -> rpi gpio

## Slide 10: 將 GPIO4 存入變數

## Slide 11: 讀取 GPIO 變數

## Slide 12: 回傳
Output -> http response

## Slide 13: CHECK POINT 1
http://raspberrypi.loca:1880/pin4 可讀取開關狀態

## Slide 14: 由 Webserver 設定 GPIO

## Slide 15: Start web service
URL: /setgpio5
http://raspberrypi.local:1880/setgpio5

## Slide 16: 將 GPIO5 設定為 HIGH
Function: msg.payload = 1

## Slide 17: 輸出 GPIO5
Gpio_out

## Slide 18: 設定回傳值

## Slide 19: 回傳
加入 http response, debug

## Slide 20: Test
http://raspberrypi.local:1880/setgpio5

## Slide 21: Start another web service
URL: http://raspberrypi.local:1880/clear5

## Slide 22: 將 GPIO5 設定為 LOW

## Slide 23: 輸出

## Slide 24: 設定回傳值
另一個 function

## Slide 25: 回傳

## Slide 26: Test
http://raspberrypi.local:1880/clear5

## Slide 27: CHECK POINT 2
設定 LED 狀態
http://raspberrypi.local:1880/setgpio5
http://raspberrypi.local:1880/clear5